#G0

ГОСТ 27020-86

(СТ СЭВ 1128-78)

Группа Е00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗОЛЯТОРЫ

Классификация и условные обозначения

Insulators. Classification and symbols

ОКСТУ 3401

Срок введения 1987-01-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 октября 1986 года N 3001 срок введения установлен с 01.01.1987

ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности Постановлением государственного комитета СССР по стандартам от 3 октября 1986 года N 3001 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1128-78 "Изоляторы. Классификация и условные обозначения" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР

Настоящий стандарт распространяется на изоляторы, применяемые в электротехнике и электроэнергетике, и устанавливает классификацию, а также условное обозначение изоляторов, являющихся объектом действующих стандартов СЭВ.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОЛЯТОРОВ

1.1. Изоляторы классифицируют:

1) по конструктивным признакам в соответствии с табл.1;

2) по условиям работы:

изоляторы для работы на открытом воздухе;

изоляторы для работы в помещении;

3) по применению:

линейные;

аппаратные.

Таблица 1

| #G0Группа изоляторов | Вид изоляторов |
| --- | --- |
| Проходные | С токопроводом Без токопровода |
| Опорные | Стержневые Штыревые |
| Защитные | Покрышки Изолирующие корпуса |
| Подвесные | Тарельчатые Стержневые |

2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗОЛЯТОРОВ

2.1. Условное обозначение изоляторов строят в соответствии с табл.2.

Таблица 2

| #G0Наименование изолятора | Обозначение изолятора | Минимальная механическая разрушающая сила, кН | Испы- татель- ное напря- жение грозо- вых импуль- сов, кВ | Номи- наль- ный ток, кА | Вид стан- дарт- ного сопря- жения | Вид задел- ки арма- туры | Размер изоля- цион- ной части между арма- турами, мм | Способ крепле- ния провод- ника | Длина пути утечки изоля- тора, см | Строи- тельная высота (высота), м | Макси- маль- ный внут- ренний диа- метр изоля- тора, м | Моди- фика- ция | Клима- тическое испол- нение и категория разме- щения по #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Буквы кирил- лицы | Латин- ские буквы | На изгиб | На растя- жиние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проходные с токопроводом | Т | Т | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Проходные без токопровода | Д | D | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Опорные из керамического материала для работы в помещении | И | I | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Опорные из органического материала для работы в помещении | ИО | IO | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Опорные стержневые из керамического материала для работы на открытом воздухе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с внутренней заделкой арматуры | Н | N | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| с наружной заделкой арматуры | С | S | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Опорные штыревые из керамического материала для работы на открытом воздухе | Е | Е | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Покрышки | П | Р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Корпуса | К | К | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Стержневые линейные | Р | R | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | + |
| Штыревые линейные | ЛC | LS | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
| Тарельчатые линейные | У | U | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Стержневые подвесные линейные | Л | L | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + |

________________

Виды стандартных сопряжений:

Б (В) - пестик-гнездо;

Ц (С) - серьга-проушина.

Виды заделки арматуры:

Е - наружная;

Н - внутренняя.

Способ крепления проводника:

Т - утопленный;

Ц (С) - вертикальный с помощью зажима;

Н - горизонтальный с помощью зажима.

Длина пути утечки:

Н (N) - нормальная;

Л (L) - увеличенная.

I или II класса для опорных стержневых изоляторов с наружной заделкой арматуры, напряжением грозовых импульсов 450 кВ и выше.

Строительная высота:

для тарельчатых изоляторов:

Л (L) - увеличенная,

С (S) - короткая;

для изоляционных корпусов высота и диаметр в мм.

Примечание. Знак "+" указывает на то, что данная характеристика должна быть включена в условное обозначение изолятора в указанной последовательности. Знак "-" указывает на то, что данная характеристика не включается в условное обозначение изолятора. В записи условного обозначения стержневого линейного изолятора величина грозового импульса приводится после обозначения способа крепления проводника.

2.2. Модификацию изоляторов обозначают арабскими цифрами в зависимости от вариантов исполнения изолятора, имеющего одни и те же характеристики.

2.3. Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения изоляторов приводят в конце условного обозначения изолятора по #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S.

Климатическое исполнение изоляторов, предназначенных для эксплуатации в умеренном климате, не приводят.

Категорию размещения 1 для изоляторов, предназначенных только для работы на открытом воздухе, не приводят.

Если концы проходного изолятора находятся в рабочем состоянии в различных условиях окружающей среды, то указывают две категории размещения, которые разделяют между собой знаком "/". Если окружающая среда - масло, то следует писать букву "М", если газ - "Г" (G). Первой указывают категорию размещения 1.

Примеры условных обозначений

Изолятор проходной с токопроводом для работы в помещении и на открытом воздухе, минимальная механическая разрушающая сила на изгиб 8 кН, испытательное напряжение грозовых импульсов 75 кВ, номинальный ток 2 кА, модификация 2, климатическое исполнение У, категория размещения наружного конца 1, внутреннего конца 3:

Т 8-75-2-2-1/3 (обозначение стандарта или технических условий на данный изолятор)

Изолятор опорный из керамического материала для работы в помещении, минимальная механическая разрушающая сила на изгиб 16 кН, испытательное напряжение грозовых импульсов 75 кВ, модификация 2, климатическое исполнение ХЛ, категория размещения 3:

И 16-75-2 ХЛ 3 #M12291 1200011843ГОСТ 19797-85#S

Изолятор опорный из органического материала для работы в помещении, минимальная механическая разрушающая сила на изгиб 8 кН, испытательное напряжение грозовых импульсов 60 кВ, климатическое исполнение ХЛ, категория размещения 3:

ИО 8-60 ХЛ 3 (обозначение стандарта или технических условий на данный изолятор)

Изолятор опорный стержневой из керамического материала для работы на открытом воздухе с внутренней заделкой арматуры, минимальная механическая разрушающая сила на изгиб 4 кН, испытательное напряжение грозовых импульсов 125 кВ, модификация 2, климатическое исполнение Т, категория размещения 2:

Н 4-125-2 Т (обозначение стандарта  или технических условий на данный изолятор)

Изолятор опорный стержневой из керамического материала для работы на открытом воздухе с наружной заделкой арматуры, минимальная механическая разрушающая сила на изгиб 4 кН, испытательное напряжение грозовых импульсов 450 кВ, I класс по длине пути утечки, модификация 2, климатическое исполнение Т, категория размещения 1:

С 4-450-1-2 Т #M12291 1200011856ГОСТ 25073-81#S

Изолятор опорный штыревой из керамического материала для работы на открытом воздухе, минимальная механическая разрушающая сила на изгиб 2 кН, испытательное напряжение грозовых импульсов 125 кВ, климатическое исполнение У, категория размещения 1:

Е 2-125 (обозначение стандарта или технических условий на данный изолятор)

Покрышка для работы на открытом воздухе, высота 2 м, максимальный внутренний диаметр 0,5 м, модификация 2, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1:

П 2/0,5-2 УХЛ (обозначение стандарта или технических  условий на данный изолятор)

Изолятор стержневой линейный, минимальная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, с наружной заделкой арматуры Е, способ крепления проводника утопленный Т, испытательное напряжение грозовых импульсов 125 кВ, длина пути утечки увеличенная Л, модификация 2, климатическое исполнение У, категория размещения 1:

Р 12,5 ЕТ 125 Л-2 (обозначение стандарта или технических  условий на данный изолятор)

Изолятор штыревой линейный, минимальная механическая разрушающая сила на изгиб 12 кН, испытательное напряжение грозовых импульсов 75 кВ, способ крепления проводника утопленный Т, климатическое исполнение У, категория размещения 1:

ЛС 12-75 Т (обозначение стандарта или технических условий на данный изолятор)

Изолятор тарельчатый линейный, минимальная механическая разрушающая сила на растяжение 120 кН, вид стандартного сопряжения пестик-гнездо Б, размер строительной высоты Л, модификация 2, климатическое исполнение У, категория размещения 1:

У 120 БЛ 2 (обозначение стандарта или технических условий на данный изолятор)

Изолятор подвесной стержневой линейный, минимальная механическая разрушающая сила на растяжение 70 кН, вид стандартного сопряжения пестик-гнездо Б, с наружной заделкой арматуры Е, размер изоляционной части 380 мм, климатическое исполнение У, категория размещения 1:

Л 70 БЕ 380 (обозначение стандарта или технических условий на данный изолятор)

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1986